## Slide 1
HENAN POLYTECHNIC UNIVERSITY
基于ESP32的
低功耗触控智能手表系统设计与实现
毕业设计答辩汇报
答辩人：吴钟锭
指导教师：乔美英
ESP32-S3R8 / FreeRTOS / LVGL / 低功耗 / OTA

## Slide 2
目录
CONTENTS
1
绪论
2
总体设计
3
硬件设计
4
软件设计
5
系统调试
6
总结

## Slide 3
01
01
研究背景：常见智能手表路线
高端品牌路线
采用高集成芯片、成熟操作系统和完整生态，交互体验与佩戴体验更好，但研发投入、物料成本和整机售价都较高。
国内常用低成本路线
杰理、珠海鸿芯等厂商通常提供手表芯片和完整Demo SDK，厂家通过宏定义与局部修改即可快速形成量产产品。
本课题路线
采用ESP32-S3R8、FreeRTOS和LVGL自建软硬件架构，在成本可控的前提下保留更开放的二次开发空间。
核心问题
现成SDK开发快但容易同质化；本设计更关注底层可理解、功能可扩展、流程可验证。

## Slide 4
01
01
课题目标：做一套可扩展的低成本手表原型
ESP32-S3R8 + FreeRTOS + LVGL
完成触摸交互、表盘显示、图片/视频/小说等多媒体功能
实现WiFi、天气获取、NTP校时、MQTT与本地/云端OTA
通过LightSleep与DeepSleep验证低功耗待机路径
用分层架构与异步消息队列降低业务与UI耦合

## Slide 5
02
02
总体方案：核心器件与功能边界
主控平台
ESP32-S3R8
双核240MHz
8MB PSRAM
W25Q128 Flash
显示交互
1.83英寸触控屏
ST7789P3显示
CST816T触摸
存储与时间
Micro SD卡
SD3078 RTC
软件支撑
FreeRTOS任务
LVGL界面
GUI Guider辅助
联网与维护
WiFi连接
天气/NTP/MQTT
本地与云端OTA
总体边界
硬件提供显示、触摸、存储、时钟、网络和电源能力；软件完成任务调度、界面刷新、数据读取、网络协同与低功耗控制。

## Slide 6
02
02
总体架构：硬件支撑、任务协同与显示刷新
显示层
LVGL统一显示刷新线程：读取消息、页面刷新、控件重绘、触控事件分发与屏幕输出
异步消息队列枢纽
业务状态同步 / UI刷新请求 / 应用任务间转发
应用层
系统服务、存储、网络、OTA、多媒体解码、游戏逻辑等任务独立运行
硬件层
LCD、触摸、SD卡、Flash、RTC、WiFi和电源硬件经SPI、I2C、GPIO与驱动封装后供上层调用
↑
封装函数支撑应用
↑
队列转发
↑
显示刷新

## Slide 7
03
03
最小系统：ESP32-S3R8芯片级设计
ESP32-S3R8
双核32位处理器，最高240MHz；片内合封8MB PSRAM，用于图形缓存、多媒体缓冲和任务运行空间。
W25Q128 Flash
外扩16MB串行Flash，用于程序固件、图像资源、配置参数和升级备份等非易失性存储。
40MHz晶振
为主控提供稳定系统时钟，同时配合复位、启动配置和下载控制电路完成可靠启动。
射频与天线
2.4GHz陶瓷天线与匹配网络用于WiFi链路，布线和阻抗控制影响无线稳定性。
设计重点：芯片级布板提高空间灵活性，同时需要重点保证电源完整性、时钟稳定性、射频匹配和高速总线信号质量。

## Slide 8
03
03
显示触摸、时间与存储接口设计
显示触摸模组
1.83英寸240×284一体化模组；显示端采用ST7789P3，通过SPI与DMA搬运提高刷新效率；触摸端采用CST816T，通过I2C与中断实现坐标读取和唤醒。
时间与存储
SD3078独立RTC承担断网守时、时间同步和事件记录；Micro SD卡作为图片、视频、小说和本地OTA固件的大容量外部存储。
下载调试接口
Type-C接口统一承担供电、固件下载和调试通信；复位与启动配置电路配合完成程序烧录和异常恢复。
硬件链路：SPI负责高吞吐显示和存储，I2C负责触摸与RTC等低速外设，GPIO负责复位、背光、卡检测和休眠唤醒。

## Slide 9
03
03
电源路径：充电、稳压与休眠唤醒
3.0-4.2V
锂电池输入
单节锂电池随电量变化
3.3V
系统供电
ME6217低压差稳压输出
5V
Type-C充电
充电状态硬件指示
GPIO7
深休眠唤醒
实体按键防误触唤醒
输入与输出端配置滤波和去耦电容，降低纹波与瞬态干扰
充电芯片提供过流、过压和温度保护，提高电池安全性
LightSleep保留快速唤醒能力，DeepSleep关闭更多资源以降低待机功耗

## Slide 10
04
04
软件架构：从底层驱动到界面刷新
硬件层
ST7789、CST816T、SD卡、Flash、RTC、WiFi、电源
通过SPI/I2C/GPIO等驱动封装为上层接口
↓
应用层
时间、天气、存储、多媒体、OTA、游戏、功耗控制
由FreeRTOS拆分为相互独立的任务
↓
异步消息队列
业务状态、页面请求、进度信息、任务间协作
统一进入队列，避免多任务直接操作UI
↓
显示层
LVGL显示线程消费队列消息
完成页面刷新、事件分发、控件重绘和屏幕输出

## Slide 11
04
04
SD卡与多媒体流程
初始化SD接口
挂载FatFS
扫描/sdcard
建立文件缓存
用户选择
资源类型
→
→
图片文件
分块读取与解码
视频文件
读帧/解码/缓存
TXT小说
分页与断点记录
↓
按类型分流
↓
↓
↓
发送消息到显示层
刷新图片/视频/文本
↓
↓
↓
↓
讲解重点
启动阶段初始化SD接口并挂载FatFS
扫描/sdcard资源，建立图片、视频、小说文件列表缓存
图片分块读取解码，减少内存占用
视频帧和小说翻页通过消息通知显示层刷新

## Slide 12
04
04
时间同步流程
系统启动
读取SD3078 RTC
校正ESP32
本地系统时钟
写入时间缓存
供界面读取
→
→
网络校时
SNTP获取标准时间
本地守时
RTC定时校准
手动改时
写入系统与RTC
↓
时间来源
↓
↓
↓
统一刷新LVGL时间显示
↓
↓
↓
↓
三条时间来源
上电读取RTC校准系统时钟
联网后SNTP校时并写回RTC
无网依靠RTC守时并刷新缓存
手动改时同步写入系统与RTC

## Slide 13
04
04
OTA升级流程
进入OTA模块
读取分区信息
选择升级方式
云端或本地SD
→
云端OTA
连接平台并下载镜像
本地OTA
扫描SD卡.bin文件
↓
分流
↓
↓
写入备份分区
并校验镜像
重启或点击跳转
异常则回滚
↓
↓
↓
→
升级策略
支持云端OTA与本地SD卡OTA两条路径
读取当前运行分区，写入备份分区并进行校验
升级完成后重启或点击跳转按钮进入新固件
若新固件启动异常，则回滚到上一可用分区

## Slide 14
04
04
低功耗流程
系统正常运行
记录最后操作时间
周期检测
空闲与长按状态
→
约120秒无操作
进入LightSleep
长按确认键约3秒
进入DeepSleep
↓
判断触发条件
↓
↓
触摸/按键唤醒
快速恢复界面
实体键唤醒
重新启动系统
↓
↓
双级休眠
120秒无操作：进入轻休眠
长按确认键3秒：进入深休眠
轻休眠快醒，深休眠防误触

## Slide 15
05
05
调试过程：先连通，再验证功能闭环
1
硬件检查
焊接、电源电压、Type-C下载接口、复位启动
→
2
外设连通
LCD显示、CST816T触摸、SD卡挂载、RTC读写
→
3
业务验证
表盘切换、图片壁纸、MJPEG播放、TXT断点续读
→
4
联网维护
WiFi连接、天气/NTP、MQTT通信、本地与云端OTA
测试结论
系统能够完成主要交互与业务流程，高负载下的卡顿、掉帧和画面撕裂是后续优化重点。

## Slide 16
05
05
功能测试结果：核心业务基本闭环
手势交互
92%
表盘、主菜单、快捷面板切换正常
图片壁纸
84%
支持SD卡图片浏览与壁纸更换
视频播放
82%
MJPEG可连续播放，高负载下偶发掉帧
小说阅读
94%
TXT分页读取，支持断点续读
网络OTA
90%
WiFi、天气、NTP、OTA流程验证通过

## Slide 17
05
05
功耗测试：亮屏电流与休眠电流对比
100%亮度+WiFi
0.233A
约1.9h
10%亮度+无WiFi
0.058A
约7.7h
LightSleep
0.008A
约56h
DeepSleep
0.006A
约75h
结论
降低亮度和按需关闭WiFi能显著延长亮屏时间；双级休眠能把系统从百毫安级工作电流降到毫安级待机电流。

## Slide 18
05
05
不足分析与后续改进
显示同步与总线带宽
高负载下仍会出现轻微撕裂、卡顿或掉帧；后续可引出LCD TE同步信号，并将SD卡由SPI升级为4-bit SDMMC。
硬件电源与低功耗
LightSleep与DeepSleep仍为毫安级电流；后续可增加负载开关或PMOS电源门控，深睡时切断非必要外设供电。
RTC备用电源
当前RTC仍依赖主电池；后续可加入法拉电容或小容量备用电池，主电池耗尽后仍能保持基本走时。
结构小型化
3D打印外壳和FPC连接占用空间较大；后续可优化PCB与FPC座位置，降低整机厚度并提升佩戴体验。
后续目标：更平滑显示、更低待机功耗、更小整机体积。