## Slide 1
指导老师：微信公众号
答辩人：河理星球
河南理工大学答辩开题
工作汇报通用模板
河理星球
明德任责

## Slide 2
CONTENTS
目 录
请输入你的标题
ADD YOUR TITLE HERE ADD YOUR
1
请输入你的标题
ADD YOUR TITLE HERE ADD YOUR
2
请输入你的标题
ADD YOUR TITLE HERE ADD YOUR
3
请输入你的标题
ADD YOUR TITLE HERE ADD YOUR
4
请输入你的标题
ADD YOUR TITLE HERE ADD YOUR
5
请输入你的标题
ADD YOUR TITLE HERE ADD YOUR
6

## Slide 3
01
绪论：研究背景与意义
研究背景
物联网与微电子技术推动智能手表由计时工具发展为个人智能终端，可承担信息交互、健康监测、运动提醒和云端同步等任务。
现实问题
低功耗手环算力有限，图形交互和多媒体能力不足；高端智能手表性能强但成本高、系统复杂，不利于低成本嵌入式方案落地。
课题意义
基于ESP32-S3R8、FreeRTOS和LVGL实现低功耗触控手表原型，验证MCU平台在图形界面、多媒体、网络协同和OTA维护方面的可行性。

## Slide 4
02
总体需求：功能需求与性能指标
功能需求
01
时间天气
RTC守时
NTP校时
天气获取
02
图形交互
LVGL界面
触控手势
全键盘输入
03
多媒体
SD卡资源
图片/小说
MJPEG视频
04
云端协同
WiFi管理
MQTT通信
OneNET OTA
05
系统维护
本地OTA
云端OTA
双级休眠
性能指标
约25fps
视频播放
多帧缓冲与异步刷新
≤50ms
触控响应
点击、滑动及时响应
120s / 3s
休眠触发
无操作轻休眠 / 长按深休眠
≥6次
网络重连
弱网断连后自动重试
备份分区
OTA保护
写入非活动分区并校验
0.008A
0.006A
休眠电流
LightSleep / DeepSleep测试值

## Slide 5
02
系统架构：硬件支撑、任务协同与显示刷新
硬件层
驱动LCD、触摸、SD卡、Flash、RTC、WiFi和电源模块；封装SPI、I2C、GPIO、文件系统和休眠唤醒接口
↑
应用层
FreeRTOS拆分时间、天气、存储、视频、OTA、功耗等任务；各任务彼此独立，任务间交互通过消息队列转发
↑
异步消息队列
统一承接业务状态、页面请求、进度信息和应用间控制消息
↑
显示层
LVGL显示线程读取队列消息，完成页面刷新、控件更新、事件分发和屏幕输出

## Slide 6
03
硬件设计一：ESP32最小系统
主控与存储
采用ESP32-S3R8作为主控，内部集成8MB高速PSRAM，用于显示帧缓冲、多媒体缓存和任务运行；外扩16MB串行Flash保存程序、资源和固件数据。
时钟与下载
配置40MHz晶振提供稳定主时钟；复位、启动配置和Type-C下载调试接口统一规划，便于固件烧录、调试和后期维护。
射频与天线
主控集成2.4GHz WiFi无线能力，电路预留陶瓷天线及射频匹配网络，保证网络校时、天气获取、MQTT通信和OTA升级的连接基础。
供电与滤波
3.3V电源域配合去耦与滤波网络，降低纹波和高频干扰，提升高速SPI、外部存储和无线通信稳定性。
设计重点
最小系统围绕算力、存储带宽、下载调试、射频连接和电源稳定性构建整机硬件基础。

## Slide 7
03
硬件设计二：显示触控、时间存储与电源
显示触控屏
1.83英寸240×284一体化模组
ST7789P3负责LCD显示
CST816T负责电容触摸检测
SPI-DMA刷新 + I2C中断触控
RTC与SD存储
SD3078独立RTC断电守时
Micro SD通过SPI挂载FatFS
保存图片、视频、小说和本地OTA固件
电源与休眠
锂电池充电模块提供安全充电
ME6217输出稳定3.3V
背光、WiFi和外设按需启停
硬件链路
主控提供算力和通信接口，显示触控负责交互入口，RTC与SD卡保障时间和资源，电源模块支撑低功耗运行。

## Slide 8
04
软件设计一：分层架构与任务划分
显示层
LVGL统一显示刷新线程读取队列消息，完成页面刷新、控件更新、触控事件分发和屏幕输出
↑
异步消息队列
统一承接业务状态、页面请求、进度信息和应用间控制消息
↑
应用层
系统服务
时间 / 天气 / WiFi状态
存储与多媒体
SD扫描 / 小说 / 图片 / 视频
OTA与网络
本地升级 / 云端升级 / MQTT
功耗与游戏
休眠唤醒 / 页面状态 / 游戏逻辑
↑
硬件层
显示触控
LCD / 触摸 / 背光
存储时钟
SD卡 / Flash / RTC
总线接口
SPI / I2C / GPIO
网络电源
WiFi / 供电 / 唤醒

## Slide 9
04
软件设计二：核心应用流程
多媒体资源
SD卡扫描
路径解析
分块读取
图片/视频/小说显示
时间同步
RTC读时
SNTP校准
写入SD3078
表盘同步显示
OTA升级
本地或云端输入
写入备份分区
固件校验
重启或点击跳转
低功耗管理
空闲检测/长按按键
关闭背光与外设
设置唤醒源
进入休眠
队列作用：业务任务只负责产生状态和数据，显示层只负责消费消息并刷新界面，从而降低多任务并发下的UI阻塞风险。

## Slide 10
05
系统调试一：功能测试结果
手势交互
92%
表盘、主菜单、快捷面板切换正常；快速滑动时偶有轻微撕裂
图片壁纸
84%
支持SD卡图片浏览和壁纸更换；大图快速翻页存在读取延迟
视频播放
82%
MJPEG可连续播放，平均约25fps；高负载下会少量掉帧
小说阅读
94%
TXT分屏读取稳定，支持断点续读和阅读位置保存
网络OTA
90%
WiFi、天气、NTP、OneNET通信、本地与云端OTA完成验证
测试结论
核心功能均能运行，主要瓶颈集中在SD卡大文件读取、MJPEG解码刷新和快速手势下的局部显示撕裂。

## Slide 11
05
系统调试二：功耗与续航测试
100%亮度+WiFi
0.233A
约1.9h
10%亮度+无WiFi
0.058A
约7.7h
LightSleep
0.008A
约56h
DeepSleep
0.006A
约75h
理论续航变化
1.9h
7.7h
56h
75h

## Slide 12
05
不足分析与后续改进
显示同步与总线带宽
高负载下仍会出现画面撕裂、短暂停顿和掉帧。后续可引出LCD TE同步信号并接入ESP32-S3外部中断，在LVGL刷新中加入垂直同步；SD卡可由SPI升级为4-bit SDMMC接口，提高图片和视频读取带宽。
硬件电源与低功耗
当前LightSleep约0.008A、DeepSleep约0.006A，仍有优化空间。后续可加入负载开关或PMOS电源门控，在DeepSleep中切断非必要外设供电，仅保留按键或RTC域唤醒电路。
RTC备用电源
现阶段RTC仍依赖主电池供电，主电池耗尽后可能丢失时间。后续可增加小容量法拉电容或贴片式可充电备用电池，保证断电后仍能维持基本走时。
结构小型化
3D打印外壳壁厚和装配间隙较大，屏幕FPC与主板存在垂直空间占用。后续可优化PCB和外壳结构，将FPC座移至主板背面并开过线孔，降低整机厚度。
后续目标：更平滑显示、更低待机功耗、更小整机体积。