## Slide 1
基于ESP32-S3R8与LVGL的
低功耗触控智能手表系统设计与实现
毕业论文答辩汇报
研究内容：硬件系统设计、软件架构设计、关键功能实现、系统调试与测试

## Slide 2
目录
CONTENTS
绪论：研究背景与意义
说明课题来源、研究价值与系统目标
01
需求分析与总体架构
梳理功能需求、性能指标与系统总体方案
02
硬件系统设计
介绍主控、显示触控、存储、RTC与电源电路
03
软件系统设计
说明FreeRTOS任务、LVGL刷新和关键业务模块
04
系统调试与测试
展示功能、功耗、OTA与稳定性测试结果
05
总结与未来展望
归纳成果、不足与后续优化方向
06
基于ESP32-S3R8与LVGL的低功耗触控智能手表系统设计与实现
02

## Slide 3
01
绪论：研究背景与意义
BACKGROUND
研究背景
可穿戴设备从计时工具逐步发展为信息交互、健康监测和云端协同终端。低成本嵌入式平台若要实现流畅图形界面、多媒体和联网维护，仍面临算力、存储和功耗约束。
研究意义
本课题验证在ESP32-S3R8微控制器上构建低功耗触控智能手表的可行方案，为轻量级物联网穿戴终端提供低成本、高集成度的软硬件实现参考。
研究目标
完成表盘显示、触摸交互、SD卡多媒体、小说阅读、休闲游戏、网络校时、天气获取、OneNET通信和OTA升级等功能，并验证功耗控制效果。
基于ESP32-S3R8与LVGL的低功耗触控智能手表系统设计与实现
03

## Slide 4
02
需求分析：从功能需求落到性能指标
REQUIREMENTS
25fps
MJPEG视频
<50ms
触控响应
120s
轻休眠触发
3s
深休眠触发
OTA
云端/本地
基础服务
RTC守时、NTP网络校时、天气信息获取
图形交互
LVGL全彩界面、触摸手势、快捷面板、系统设置
多媒体
SD卡图片、MJPEG视频、TXT小说断点续读
物联网
WiFi管理、MQTT/OneNET接入、OTA维护
低功耗
背光调节、WiFi按需启停、Light/Deep Sleep
基于ESP32-S3R8与LVGL的低功耗触控智能手表系统设计与实现
04

## Slide 5
02
总体架构：硬件资源、软件任务与显示刷新解耦
OVERALL ARCHITECTURE
ESP32-S3R8主控
双核处理 + 8MB PSRAM
显示触控
ST7789P3 / CST816T
存储扩展
Micro SD / W25Q128
时间基准
SD3078 RTC
电源与唤醒
锂电池 / LDO / GPIO
系统分层逻辑
硬件层提供驱动接口；应用层完成业务处理；显示层读取消息队列并统一刷新界面。
01
硬件支撑
显示、存储、RTC、电源
02
任务调度
FreeRTOS多任务协作
03
业务处理
多媒体、联网、OTA
04
消息上报
状态变化进入队列
05
界面刷新
LVGL统一输出
基于ESP32-S3R8与LVGL的低功耗触控智能手表系统设计与实现
05

## Slide 6
03
硬件设计：围绕主控构建显示、存储、时间和电源链路
HARDWARE DESIGN
核心主控
ESP32-S3R8芯片级最小系统，外接16MB Flash和40MHz晶振，兼顾集成度与扩展能力。
显示触控
1.83英寸240×284触控屏，ST7789P3走SPI显示，CST816T走I2C并支持中断唤醒。
存储系统
Micro SD卡保存图片、视频、小说和本地升级包；W25Q128提供非易失扩展。
时间基准
SD3078独立RTC用于断网/掉电场景下的时间保持，并支持网络校时回写。
电源管理
锂电池充电与ME6217 LDO供电，配合背光、WiFi和休眠策略控制整机功耗。
基于ESP32-S3R8与LVGL的低功耗触控智能手表系统设计与实现
06

## Slide 7
04
软件设计：业务层处理状态，显示层统一刷新
SOFTWARE DESIGN
硬件层
SPI / I2C / GPIO / WiFi
应用层
多媒体 / 时间 / OTA / 功耗
消息队列
业务状态同步
显示层
LVGL统一刷新
UI主线程
负责LVGL刷新与触摸事件分发，避免业务任务直接操作屏幕。
存储工作线程
异步读取SD卡小说、图片和视频帧，减少UI阻塞。
网络线程
维护WiFi状态，处理NTP、天气、MQTT和OTA通知。
低功耗任务
监测空闲时间和按键状态，控制LightSleep与DeepSleep。
基于ESP32-S3R8与LVGL的低功耗触控智能手表系统设计与实现
07

## Slide 8
04
关键模块实现：多媒体、时间联网、OTA和低功耗形成完整闭环
KEY MODULES
多媒体与文件系统
SD卡挂载FatFS后统一扫描资源；图片分块读取，MJPEG帧解码刷新，TXT按页读取并记录偏移。
时间与网络服务
WiFi连接后使用NTP校时并回写SD3078；离线时由RTC守时，显示层周期读取统一时间缓存。
OTA升级维护
OneNET云端OTA与SD卡本地OTA均写入备份分区，完成校验后切换启动分区。
低功耗控制
120秒无操作进入LightSleep；确认键长按约3秒进入DeepSleep，兼顾快速恢复与长期收纳。
基于ESP32-S3R8与LVGL的低功耗触控智能手表系统设计与实现
08

## Slide 9
05
系统调试：按功能、功耗和升级链路验证系统可用性
SYSTEM TEST
测试项
成功率
响应/指标
结论
主菜单滑动
30/30
<50ms
交互稳定
SD壁纸切换
25/30
100~200ms
大图解码偶发延迟
MJPEG播放
28/30
约25fps
高负载偶有掉帧
电子书续读
30/30
<150ms
阅读位置准确
WiFi连接
29/30
约4.5s
弱网下可恢复
OTA升级
10/10
约70s
回滚保护有效
功耗测试结论
10%亮度、WiFi关闭时约0.058A；100%亮度、WiFi关闭时约0.163A，亮屏功耗随背光升高明显增长。
休眠测试结论
LightSleep适合短时空闲快速恢复；DeepSleep适合长时间不用和防误触唤醒。
调试发现
主要瓶颈集中在SD卡读取速度、大图解码时间和高负载视频刷新。
基于ESP32-S3R8与LVGL的低功耗触控智能手表系统设计与实现
09

## Slide 10
06
总结与未来展望
CONCLUSION
研究总结
本课题完成了基于ESP32-S3R8的低功耗触控智能手表系统，从硬件最小系统、显示触控驱动、SD卡存储、RTC时间管理，到LVGL图形界面、FreeRTOS任务调度、多媒体播放、联网服务和OTA升级，形成了一套较完整的嵌入式穿戴终端实现方案。
多媒体性能
优化缓存和解码流程，减少大图与视频场景卡顿
功耗优化
增加外设断电控制，进一步降低休眠电流
结构优化
优化PCB与屏幕布局，压缩整机厚度
可靠性提升
增强弱网重连、异常恢复和长期运行监控
基于ESP32-S3R8与LVGL的低功耗触控智能手表系统设计与实现
10

## Slide 11
感谢聆听
恳请各位老师批评指正
基于ESP32-S3R8与LVGL的低功耗触控智能手表系统设计与实现