## Slide 1
基于ESP32-S3R8与LVGL的
低功耗触控智能手表系统设计与实现
毕业设计答辩汇报
硬件驱动 · 图形交互 · 多媒体应用 · 云端协同 · 低功耗管理

## Slide 2
CONTENTS
02
目录
CONTENTS
01
绪论：研究背景与意义
可穿戴设备发展、问题提出与课题价值
02
总体需求与系统架构
功能需求、性能指标与总体实现链路
03
硬件设计
主控最小系统、显示触控、RTC、存储与电源
04
软件设计
分层软件结构、多任务调度与核心功能流程
05
系统调试与测试
交互、多媒体、网络、OTA与功耗测试
06
总结与展望
研究结论、存在不足与后续优化方向

## Slide 3
01 绪论
03
01
研究背景与课题意义
从智能手表发展现状出发，明确低成本、高交互、可联网的嵌入式穿戴终端需求
发展背景
物联网与微电子技术推动可穿戴设备从计时工具转向个人智能终端，智能手表承担信息交互、健康监测、运动提醒和云端同步等任务。
现实矛盾
低功耗手环交互与多媒体能力有限；高端智能手表性能强但成本高、系统复杂，难以作为低成本嵌入式教学与工程方案。
研究目标
在ESP32-S3R8微控制器平台上，结合LVGL与FreeRTOS，实现图形界面、多媒体读取、网络协同、OTA升级和低功耗管理。

## Slide 4
02 需求分析
04
02
功能需求与性能指标
先明确系统要完成什么，再确定交互流畅性、通信稳定性和续航控制指标
01
时间天气
RTC守时 / NTP校时 / 天气获取
02
图形交互
LVGL界面 / 触控手势 / 菜单切换
03
多媒体
SD卡 / 图片 / TXT / MJPEG
04
云端协同
WiFi / MQTT / OneNET OTA
05
电源维护
休眠控制 / 本地与云端升级
约25fps
视频播放
多帧缓冲与异步刷新
≤50ms
触控响应
I2C读取与LVGL事件分发
120s / 3s
休眠触发
无操作轻休眠 / 长按深休眠
自动重连
网络通信
WiFi、MQTT、天气与OTA协同

## Slide 5
02 总体架构
05
02
总体实现链路：从输入到显示再到维护
整机设计围绕硬件基础、应用业务、显示刷新、网络维护和能耗控制形成闭环
硬件基础
ESP32-S3R8
LCD/触控
SD/RTC/电源
→
驱动抽象
SPI / I2C / GPIO
文件系统
外设休眠
→
应用业务
时间天气
图片视频小说
游戏与设置
→
显示交互
LVGL页面
消息队列刷新
触控事件响应
→
维护闭环
WiFi/MQTT
本地/云端OTA
低功耗唤醒
论文展开顺序
先完成主控、显示触控、存储、RTC和电源硬件支撑
再通过FreeRTOS任务拆分解决视频、存储和网络并发问题
最后用功能测试、功耗测试和OTA测试验证系统可用性

## Slide 6
03 硬件设计
06
03
硬件设计一：主控最小系统与显示触控
硬件部分先保障算力、总线和交互输入输出，为后续图形与多媒体处理提供基础
ESP32-S3R8最小系统
采用芯片级ESP32-S3R8，配合外部16MB Flash、40MHz晶振、复位与下载控制电路。双核240MHz处理器和片内8MB PSRAM用于图形缓存、多媒体帧数据与业务任务运行。
LCD显示接口
1.83英寸240×284全彩屏，ST7789P3显示驱动采用SPI接口连接主控；背光通过PWM调节，显示数据通过SPI-DMA方式搬运，降低CPU占用。
电容触控接口
CST816T触控芯片通过I2C读取坐标，并利用中断引脚上报触摸事件。待机时保持低功耗扫描，触摸动作可作为系统唤醒来源。

## Slide 7
03 硬件设计
07
03
硬件设计二：时间、存储与电源路径
围绕可穿戴设备的长期使用，补齐断电守时、大容量数据和稳定供电能力
RTC时间保持
SD3078独立RTC
I2C通信
断电/断网守时
Micro SD存储
SPI模式挂载FatFS
保存小说、图片、视频
支持本地OTA固件
外部Flash
W25Q128 16MB
保存程序与静态资源
扩展非易失性空间
电源管理
锂电池充电
ME6217稳压3.3V
背光与外设分级控制
硬件设计重点
所有高速链路均围绕供电滤波、信号完整性和接口可靠性设计
显示、存储、网络与电源模块相互配合，支撑小体积手表的完整功能

## Slide 8
04 软件设计
08
04
软件设计一：分层结构与任务调度
软件采用硬件层、应用层、显示层分工，利用消息队列降低业务逻辑与UI刷新耦合
硬件层
LCD显示、触摸、SD卡、Flash、RTC、WiFi、电源与唤醒
↓
应用层
时间天气、小说阅读、图片浏览、视频播放、游戏、OTA、功耗控制
↓
异步消息队列
业务状态统一上报，避免多个任务直接操作UI
↓
显示层
LVGL页面路由、控件刷新、触控事件分发、动画与状态呈现

## Slide 9
04 软件设计
09
04
软件设计二：核心功能流程
按系统运行时的数据流，将多媒体、时间同步、OTA和低功耗逻辑串联起来
SD多媒体
文件扫描 → 路径解析 → 分块读取 → 图片/视频/小说刷新
时间同步
RTC读时 → NTP校准 → 写入RTC → 表盘同步显示
OTA升级
本地SD卡或OneNET通知 → 写入备份分区 → 校验 → 重启或点击跳转
低功耗
空闲检测/长按确认键 → 关闭外设 → 设置唤醒源 → 进入休眠

## Slide 10
05 系统调试
10
05
系统调试一：主要功能测试结果
把论文中的功能表转为答辩可读的测试列表，只保留结论和关键现象
手势交互
表盘、主菜单、快捷面板切换正常；快速滑动时偶有轻微撕裂
图片与壁纸
支持SD卡图片浏览和壁纸更换；大图快速翻页会受SD卡读取与解码影响
视频播放
MJPEG播放可连续显示，平均约25fps；高负载下允许少量掉帧
小说阅读
TXT分屏读取并支持断点续读，打开文件可回到上次阅读位置
网络与OTA
WiFi连接、天气、NTP、OneNET通信、本地/云端OTA均完成验证

## Slide 11
05 系统调试
11
05
系统调试二：功耗与续航测试
亮屏电流受亮度和WiFi影响明显，双级休眠能显著降低待机电流
100%亮度+WiFi
0.233A
约1.9h
10%亮度+无WiFi
0.058A
约7.7h
LightSleep
0.008A
约56h
DeepSleep
0.006A
约75h
结论
亮度调节、WiFi按需启停、LightSleep短待机和DeepSleep长待机共同构成能耗管理方案，兼顾响应速度与续航。

## Slide 12
06 总结与展望
12
06
总结与未来展望
本课题完成了从硬件搭建、软件实现到系统测试的完整闭环
研究总结
完成基于ESP32-S3R8的低功耗触控智能手表原型，实现表盘显示、触摸交互、SD卡多媒体、小说阅读、小游戏、网络校时、天气获取、OneNET通信、本地与云端OTA升级以及双级休眠管理。
性能优化
继续优化SPI刷新、MJPEG解码和SD卡读取调度，减少高负载下卡顿与撕裂。
功耗优化
细化外设电源门控与网络唤醒策略，提高实际穿戴场景下的续航。
功能拓展
增加传感器、健康监测、移动端同步和更完善的云端数据管理能力。